## Slide 1: Vaba ehitustegevuse reguleerimine
Külli Siim
24.09.2024

## Slide 2: Mis on vaba ehitustegevus?
Ehitiste ehitamine, mille ehitamine ei eelda detailplaneeringu koostamist ja ehitusloa olemasolu
- Ehitusteatise kohustuslikud ehitised
- Ehitusteatise kohustuseta ehitised (ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge elamu ja seda teenindav hoone)
Vaba ehitustegevus ei ole reegliteta ehitamine, see ei tähenda, et järgima ei peaks üld- ja detailplaneeringust ja õigusaktidest tulenevaid piiranguid, tuleohutusnõudeid, teiste isikute õiguseid ja ehitamise head tava (vt ka EhS § 12 lg 2)

## Slide 3: Kohtulahendid
Samas kehtib ka vaba ehitustegevuse korral EhS § 12 lg‑st 2 tulenev nõue, et ehitis peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Praegusel juhul tähendab see kooskõla katastriüksuse sihtotstarbe ja üldplaneeringuga, sh üldplaneeringust tuleneva detailplaneeringu koostamise kohustusega uute elamugruppide planeerimise korral (Riigikohus 21.11.2022, 3-19-2398).
Kaebaja hinnangul hõlmavad teemaplaneeringu tingimused üksnes ehitusloakohustusliku hoone püstitamist ning vaba ehitustegevus on piiranguteta lubatav. Ringkonnakohus eeltooduga ei nõustu. Asjaolu, et kohalik omavalitsus võib ehitusteatise vaikimisi heaks kiita, ei tähenda, et teatud hooneid võib rajada kontrollimatult ja igale poole (Tallinna Ringkonnakohus 18.11.2021, 3-20-814).

## Slide 4: Kas ja kuidas saab detailplaneeringuga (DP) reguleerida vaba ehitustegevust?
DP on nõutav eelkõige ehitusloa kohustuslike hoonete ja olulise avaliku huviga rajatiste ehitamiseks linnas, alevis ja alevikus
Põhjendatud juhul saab DP-ga seada nendele ehitistele tingimusi, mille ehitamiseks ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav (PlanS § 126 lg 1 p 21)
Seega saab DP koostamisel põhjendatud juhul seada tingimusi ka ehitistele, mille ehitamiseks ei ole DP ega ehitusluba nõutav (vabale ehitustegevusele)
Kui DP vaba ehitustegevust ei reguleeri, ei pea ehitised mahutuma DP määratud krundi ehitusõiguse alla.

## Slide 5: Üldplaneeringuga (ÜP) vaba ehitustegevuse reguleerimine
Sätted, mis võimaldavad ÜP-ga reguleerida vaba ehitustegevust:
PlanS § 75 p 18 - ÜP ülesandeks on planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine.
PlanS § 75 lg 1 p 26 - ÜP-ga saab määrata detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid ja juhte.
ÜP-s saab ka selgelt välja tuua, et ÜP-s toodud nõudeid tuleb arvestada ka vaba ehitustegevuse puhul

## Slide 6: Enne 2015 kehtestatud DP-d ja vaba ehitustegevus
EhSRS § 2 - Enne seaduse jõustumist kehtinud planeering jääb kehtima pärast käesoleva seaduse jõustumist.
Kuni 2015 1.07 kehtinud PlanS kohaselt ei olnud DP koostamine nõutud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone ehitamiseks.
Samas kui enne 2015 1.07 kehtestatud DP-s on DP kohustuseta ehitistele nõudeid seatud, tuleb neid arvestada.

## Slide 7: Tänan!
Külli Siim
kylli.siim@agri.ee